## Slide 1: Frequency-dependent attenuation in fractional Helmholtz wave equations
Progress Report
By: Samuel Rouah-Sayag
Advisor: Prof. Michael Berman
Notes: No comment

## Slide 2: Content
What is medical ultra-sound
The Physics of the problem
Available methods to solve the problem numerically
Study of the Finite Difference Method
Exact Finite Difference Scheme for the Helmholtz equation
Higher Order Schemes
Conclusion
  Progress in the project
  Next Steps
Notes: מה זה אולטרסאונד מה הגבולות של הטכניקה
מה הפיזיקה מאחורי הטכנולוגיה
נדבר בקרצרה על השיטות הזמינות כדי לנסות לפתור את הבעייה
מכיוון שבחרתי בהפרשים סופיים אז התצטרכתי ללמוד השיטה אז נזכיר מה הנקודות העקריות של השיטה
נסביר מאמר ראשון שלמדתי בעומק ושלו ניסיתי לשחזר את התוצאות ולהמשיך ללמוד הפרשים סופיים
מכיוון שלא הייתה לגמרי מוצלח את השיטה של הסינים נאלצנו לעבור למאמרים אחרים זה היה גם הזדמנות לחשוב על הכלי שרציתי לפתח
מה באמת עשיתי עד עכשיו ומה עוד אפשר לעשות

## Slide 3: Medical ultrasound imaging
Modes (A, B, C, M, Doppler, 3D, Tomography…)
B-Mode (Brightness mode)
  back-reflection only
Tomography
  Transmission & scattering in many directions
  Enables the measurement of speed of sound and attenuation
2D (B-Mode) and 3D picture
(Mirpaha Meuhedet, Jerusalem, 2014)
Notes: להסביר את הסיגנונים של האולטרסאונד
  מתמר = transducer
  אמפליטודה
  זמן נסיעה של הגל
יתרון
  יחסית זול בהשווה לשיטות אחרות שצריכים הקרנה
  נייד
  לא הרסני כלפי הריקמות
חיסרון
  העדר בדיוק
  אטנואציה ומהירות גל הקול
  טומוגרפיה

## Slide 4: The physics of the problem
References:
Olof Runborg, "Helmholtz Equation and High Frequency Approximations," in http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DN2255/ndiff12/.
Burden R L. and Faire J D, Numerical Analysis, 9th ed.: Brooks/Cole, 2010.

## Slide 5: Speed of sound and power law attenuation in Tomography
Resolution  high f
Depth low f
Resolution and depth  a trade off
Speed of sound & Attenuation - not measureable in B-Mode
Breast masses as a function of
attenuation and speed of sound
f = frequency
Notes: רזולוציה גבוהה מתקבלת בתדרים גבוהים
עומק הכנסה בריקמות עם תדרים נמוכים
יש trade off כי ככל שרוצים להיכנס יותר לעומק מאבדים רזולוציה
עבור מהירות גל הקול מסוים אפשר להבדיל בין ריקמות שפירות וסרתניות כי יש להם אטנואציה שונה אז יש יתרון רפואי
הגדלים האלו לזמינות באולטרסאונד אבל בטומוגרפיה אפשר לקבל אותם

## Slide 6: Speed of sound and power law attenuation
Attenuation coefficient, where:
  a vector position (1D, 2D, 3D)
  is the angular frequency (
  and are non negative location dependent parameters.
If the material is homogeneous
typically ranges between 1-2
Notes: רק צריך להסביר פה את הגדלים שמתערבים במשווה

## Slide 7: Fractional wave equation
Describes a pressure wave
- pressure as a function of location and time .
- speed of sound.
- attenuation.
- exponent parameter.
= 0: (standard wave equation)
Notes: גם להסביר פה שמוסיפים בעיקר מונחים שגורמים למשווה להיות דיפרנציאלית חלקית
מהם כל הגדלים שמתערבים במשווה
להסביר שבלי אטנואציה חוזרים למקרה "פשוט" של משוואת הגל

## Slide 8: Fractional wave equation in the frequency domain
- location and frequency dependent pressure wave.
  - angular frequency (
Fractional derivative equations are rather complicated numerically.
We change the space-time domain to space-frequency domain by Fourier transformation
Notes: משנים את התחום או המרחב בתוכו נציג את המשוואה
התמרת פורייה בא עם הטבות ובין היתר להתמיר את המונחים בדיפרנציאליים חלקיים לכפל
עבור תדר מסוים הבעיה ניח.

## Slide 9: Helmholtz equation
The time derivative terms are now powers of .
For ,
  the standard Helmholtz eq.
Where the refraction index is defined through:
Notes: מפעילים את התמרת הפורייה על המשווה הקודמת ומקבלים משוואת Helmholtz
להסביר שכתוצאת מההתמרה עכשיו יש כפל
הלפלסיאן לא משתנה (כי הוא היה תלוי במשתנים של המרחב)
עוד הפעם עבור אטנואציה אפס חוזרים לשמוות Helmholtz הסטנדרתי

## Slide 10: Helmholtz equation revisited
Postulate a solution of the form:
is the amplitude, is the travel time
Develop and obtain the two way coupled equations:
High frequency  highly oscillating system, the ray approximation
low to medium frequency  full wave description
Notes: אפשר להניח פתרון כמו משכתוב (להסביר למה לפעמים אי אפשר)
הפתרון המונח הוא מספר מורכב
אפשר לפתח את משוואת Helmholtz והפחיד את החלק הממשי והחלק הדימיוני ולהגיע לשני המשוואות המופיעות
Two way coupled equation
- אפשר לפשט את המשוואות תחת הנחות מסוימות.

## Slide 11: Highly oscillating system
Approx. at high-frequency ( is large)
one way coupled equations:
  (Eikonal)
  ()
Notes: The strategy is to:
  Solve the Eikonal equation and obtain (matrix).
  Solve the second equation with and obtain
  Check if the approximation is consistent.
The strategy is to:
  Solve the Eikonal equation and obtain 𝑇_𝜔 (matrix).
  Solve the second equation with 𝑇_𝜔 and obtain 𝐴_𝜔.
  Check if the approximation is consistent.

## Slide 12: Low to medium oscillating system

Notes: Strategy:
  Solve directly the Helmholtz equation on a closed case to validate a method.
  Introduce the refractive index as , ].
  Check consistency of the model.
  The complexity of the Helmholtz equation is equivalent to those of the two other equation altogether without the solution
Strategy:
  Solve directly the Helmholtz equation on a closed case to validate a method.
  Introduce the refractive index as 𝑓[𝑐(𝐱), 𝛼(𝐱),𝛾(𝐱)].
  Check consistency of the model.

## Slide 13: Boundary Value Closed Problem
Dirichlet
Neumann
Cauchy
Robin
Notes: לתאר קודם כל את התיאור בצד
שמתעניינים במשוואת דיפרנציאליות רגילות או חלקיות יש הרבה פעמים אינסוף פתרונות למשווה.
צריך תנאי גבול Boundary condition ויש הרבה סוגים לפי הבעייה שמעניין אותנו
תנאי גבול מגדירים בעייה well posed אם יש לו פתרון יחיד
Ill posed אם אין לו פתרון יחיד או אם יש אין סוף פרונות
זה לא תנאי גבול שאנחנו רוצים עבור הבעייה שלנו = גל חופשי

## Slide 14: Boundary Value Open Problem
Source is Dirichlet
Sommerfeld
Damping technique
Notes: אנחנו רוצים בעייה well posed אבל הפיזיקה של הבעייה שלנו הוא גל חופשי שמתקדם לאינסוף בלי לחזור
מתחילים מקחוק עם מקוק של הגל שפולטים בגבול האזור
תנאי sommerfeld הם תנאים שמקרבים משקורה בגבול של האזור שרוצים למדל כך שהגל מתפזרת ולא חוזרת אל האזור הממודל
Damping הוא הנחה שיש שכבה הקולטת את הגל וזה אקויולנטי לתנאי sommerfeld

## Slide 15: Project goals: solution for the low and intermediate frequency range
Solve the forward problem
High frequency hypothesis: ray approximation to the wave front propagation
The ultimate goal of the project is the solution of the full-wave Helmholtz equation
Build a tool
Conduct numerical simulations to evaluate the results
Notes: Explain here the concept of Forward and Inverse problems as parts of Tomography

## Slide 16: Available methods and the chosen method

## Slide 17: Finite Differences Method (FDM)
We seek an approximation of the equation by “replacing the derivatives in the differential equation by finite difference approximation” (Leveques, 2007).
For each approximation there exists an error.
Formulas are found according to the desired order of precision thanks to Taylor theorem.
Methods exist that are suitable for various types of partial differential equations : parabolic, hyperbolic, elliptic etc.

## Slide 18: Other Approximation Methods
Finite elements method (FEM)
Spectral Method (SM)
Multi-Grid
Finite Volume
Notes: FEM
The operator, its parameters and BVC are known.
A region and its frontier over it we want to solve the equation.
A functional (generally an integral) is derived from both the equation and its boundary condition.
The region is divide in simple shape (triangle, rectangle…).
To each division is adjoined a simple polynomial
The purpose is to minimize over .
Advantage:
  Very variable boundary condition may be applied.
  The geometry may involve irregularly shaped boundaries.
  Modification of the equation are easily handled
Spectral
Very closed in its approach to the FEM
The operator, its parameters and BVC are known.
A region and its frontier over it we want to solve the equation.
The solution is written as a sum of basis function (typically in the basis of Fourier, Lagrange…) with unknown coefficient.
This solution is set in the equation and lead to another function that may be treated numerically (there is no unique method).
In spectral method the solution is one function over the whole domain express in different basis while in FEM the solution is a sum of function.
FEM
The operator, its parameters and BVC are known.
A region 𝐷 and its frontier 𝑆 over it we want to solve the equation.
A functional 𝐼[𝑤] (generally an integral) is derived from both the equation and its boundary condition.
The region is divide in 𝑁 simple shape (triangle, rectangle…).
To each division 𝑖 is adjoined a simple polynomial 𝜙_𝑖=𝑃(𝐱)
The purpose is to minimize 𝐼[∑_(𝑖=0)^𝑁▒〖𝛾_𝑖 𝜙_𝑖 〗] over 𝐷∩𝑆.
Advantage:
  Very variable boundary condition may be applied.
  The geometry may involve irregularly shaped boundaries.
  Modification of the equation are easily handled
Spectral
Very closed in its approach to the FEM
The operator, its parameters and BVC are known.
A region 𝐷 and its frontier 𝑆 over it we want to solve the equation.
The solution is written as a sum of basis function (typically in the basis of Fourier, Lagrange…) with unknown coefficient.
This solution is set in the equation and lead to another function that may be treated numerically (there is no unique method).
In spectral method the solution is one function over the whole domain express in different basis while in FEM the solution is a sum of function.

## Slide 19: Study of the FDM (Finite Difference Method)
References:
LeVeque R J., Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2007.
Burden R L. and Faire J D, Numerical Analysis, 9th ed.: Brooks/Cole, 2010.
S C Chapra and R P Canale, Numerical Methods For Engineers, Sixth Edition ed., Mac Graw Hill, Ed., 2010

## Slide 20: From the derivative definition
Illustration: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations, Leveque, 2007.
Notes: להסביר עבור נקודה מסוימת איך אפשר להסיק ערך של הנגזרת מההגדרה
לשאול אז מההבדל בין כל הקרובים האלו ?

## Slide 21: From Taylor expansion
Taylor Theorem (1712 !)
(1)
(2)
(3)
Derived | Scheme | Type | Order
(1) |  | Forward | 
(2) |  | Backward | 
(1)-(2) |  | Central | 
2(1)-6(2)+(3) |  | No name | 
(1)+(2) |  | Symmetric | 
Derived | Scheme | Type | Order
(1) |  | Forward | 
(2) |  | Backward | 
(1)-(2) |  | Central | 
2(1)-6(2)+(3) |  | No name | 
(1)+(2) |  | Symmetric | 
Notes: כדי להבין עוד יותר טוב וגם לחפש עוד קרובים לאופרטורים יותר מסובכים של סדר אחר.
נעזרים במשפט Taylor שכותבים עבור אפרשיים שונים ומשלבים את המשוואות כדי למצוא את ה-scheme

## Slide 22: Error
Example: , and we want an approximation a of the first derivative ().
'h' 'Back Err' 'Forw Err'
[1.0000e-01] [-4.1138e-02] [4.2939e-02]
[5.0000e-02] [-2.0807e-02] [2.1257e-02]
[1.0000e-02] [-4.1983e-03] [4.2163e-03]
[5.0000e-03] [-2.1014e-03] [2.1059e-03]
[1.0000e-03] [-4.2065e-04] [4.2083e-04]
'Cent Err' 'du_3_err'
[9.0005e-04] [-6.8207e-05]
[2.2510e-04] [-8.6491e-06]
[9.0050e-06] [-6.9941e-08]
[2.2513e-06] [-8.7540e-09]
[9.0050e-08] [-6.9979e-11]
Notes: להזכיר לא להתמקד על הערכים אלא רק בחזקות
להסביר את הדוגמה
להסביר את הגרפיקה

## Slide 23: Errors: truncation
Big-O
This may be a representation we can use to compare schemes
Leveque (2007) demonstrates that the error of the scheme is the same as the cumulative error.
Notes: -להסביר מזה big O ומה הקשר עם ה-scheme שנובע מ-Taylor.
הנוסחה של ה-big O מאשפר לנו להניח צורה של שגיאה
להבסיר שכשמצטבר השגיאה במערת של כמה משוות אז אפשר לשאול אם השגיאה הסכומית היא גם מאותו סדר גודל

## Slide 24: PDE Poisson – to test my code
Elliptic PDE (stationary) so is Helmholtz
with
Notes: מטרה של הבעייה
ללמד את עצמי את בשיטה
לבדוק הקוד שלי
בעייה אליפטית אז הקוד והמודל מאד דומה למשוות helmholtz
להסביר קודם את הגרפיקה
לעבור ל-scheme

## Slide 25: Poisson Results
Use of the five point stencil with the preceding described scheme
L = i + (m-j) * n;
L1: 4 -1 0 -1 0 0 0 0 0 25
L2: -1 4 -1 0 -1 0 0 0 0 50
L3: 0 -1 4 0 0 -1 0 0 0 150
L4: -1 0 0 4 -1 0 -1 0 0 0
L5: 0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 0 = 0
L6: 0 0 -1 0 -1 4 0 0 -1 50
L7: 0 0 0 -1 0 0 4 -1 0 0
L8: 0 0 0 0 -1 0 -1 4 -1 0
L9: 0 0 0 0 0 -1 0 -1 4 25
sol=
18.75 37.50 56.25
12.50 25.00 37.50
6.25 12.50 18.75
Notes: להסביר את הלולאה בין כל הנקודות
חישוב ה-label וחשיבות שלו
גודל המטריצה של המערכת
איך בונים המטריצה

## Slide 26: Poisson (suite)
If the result is more precise…

## Slide 27: Exact finite difference scheme for the Helmholtz equation
Study of the article:
Wong Yau Shu and Li Guangrui, Exact Finite Difference Schemes for Solving Helmholtz Equation at Any Wavenumber, Institute for Scientific Computing and Information, Ed.: International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 2001, vol. 2.
Hegedus G. and Kuczmann M., Calculation of the Solution of Two-Dimensional Helmholtz Equation.: Acta Technica Jaurinensis, 2010, vol. 1.

## Slide 28: 1D problem
Standard scheme (Taylor)
Central point:
Sommerfeld (right):
Sommerfeld (left):
New scheme(Taylor and series)
The scheme is exact i.e. it does not have any truncation error.
Notes: להסביר את המשווה ותנאי הגבול
למה יש שני schemes אחד בניתי מהאינפורמציה שהם נותנים במאמר

## Slide 29: Program requirements
Build a first generic tool to handle the problem according to:
  The type of scheme
  Boundary Conditions
    Sommerfeld Boundary Condition (left or right)
    Dirichlet Boundary Condition
  Definition of the range for example
  values
The error is the infinite norm:
Closed form solution of the 1D problem:
Notes: The program integrates a standard scheme for the comparison.
The central point is classical and the Sommerfeld scheme has been search.

## Slide 30: Results example of the 1D scheme – compared to literature
It is possible to reproduce results of the article.
h = 0.01
error1 =
'k' 'SFD' 'NFD' 'SFD' 'NFD'
[ 10] [0.0048] [0.0017] [0.0040] [4.5521e-14]
[ 30] [0.1106] [0.0150] [0.1137] [1.2969e-14]
[ 50] [0.5371] [0.0431] [0.5267] [8.2523e-15]
[ 70] [1.3487] [0.0841] [1.3859] [1.5922e-14]
[100] [1.9998] [0.1814] [1.9998] [1.0716e-14]
[150] [2.4932] [0.3963] [2.1038] [1.4453e-14]
Mine
From
Literature
Notes: מהם שני הטבלאות
להסביר מה הוא k ו-h
מהם העמודים שרואים בשני בטבלאות
להסביר הגיון התוצאות מי נגד מי ומה יותר מדויק

## Slide 31: 2D problem
Standard scheme (Taylor)
Central point:
Side point (4 schemes):
Corner point (4 schemes):
New scheme(Taylor and series)
The scheme use a Bessel function of the first kind:
There is one scheme for the central point, 4 scheme for the side and 4 scheme for the corners to integrate Sommerfeld.
Notes: להסביר את המשווה ומהם תנאי הגבול
למה יש יותר scheme מבעייה החד ממדי
במקום המונח omega שיש בבעיה החד ממדי יש עכשיו פונקצית Bessel

## Slide 32: 2D Program
Building of a second generic program to handle this problem parameterised by:
  The type of scheme (new, standard)
  The Bessel function and its derivations (integral, exact theta)
  Boundary condition (left and/or right) Dirichlet or Sommerfeld
  the coordinate of the grid for example
The error is the infinite norm:
Closed form solution:
Notes: The program integrate a standard scheme for the comparison. The central point is classical and the Sommerfeld scheme has been search this time with the help of the publication of another team.

## Slide 33: 2D Results
Analytical fonction:
h: 0.0200
res_tab =
'' '' 'E inf' 'E inf'
'kh' 'k' 'SFD' 'NFD'
[0.8485] [42.4264] [25.0648] [12.1595]
[0.7071] [35.3553] [14.3569] [ 7.0017]
[0.5657] [28.2843] [ 7.2401] [ 3.5638]
[0.4243] [21.2132] [ 3.0220] [ 1.4996]
[0.2828] [14.1421] [ 0.8713] [ 0.4450]
[0.1414] [ 7.0711] [ 0.1053] [ 0.0543]
Mine
From
Literature
Notes: פה לא מקבלים אותם תוצאות
אי אפשר לקבל אותו דיוק שהיה לנו בחד מימד
התוצאות של הסינים לא ברורות (בעיקר לא מבינים בעמוד הראשון באיזה גבול משתמשים כשה-scheme הוא סטנדרטי)
הם קשרו לערכים של פונקצית Bessel שלא ידענו איך לשחזר (בדקתי שהפונקצית bessel מתקבלת מ-matlab כמו מהאינטגראל)
מקבלים דיוק יותר טוב כשמקטינים את הרשת
צוות שהפסיקו לעבוד על ה-scheme הזה אחר כך.

## Slide 34: Higher order finite difference schemes
References:
Isaac Harari and Eli Turkel, "Accurate Finite Difference Methods for Time-Harmonic Wave Propagation," Journal of Computational Physics, vol. 119, 252-270 (1995), 1994.
Yogi Erlangga and Eli Turkel, "ITERATIVE SCHEMES FOR HIGH ORDER COMPACT DISCRETIZATIONS TO THE EXTERIOR HELMHOLTZ EQUATION," 2012.
Dan Gordon and Rachel Gordon, "Parallel solution of high frequency Helmholtz equations using high order finite difference schemes," Applied Mathematics and Computation, vol. 218 (2012) 10737–10754, 2012
Eli Turkel, Dan Gordon, Rachel Gordon, and Semyon Tsynkov, "Compact 2D and 3D sixth order schemes for the Helmholtz equation with variable wave number," Journal of Computational Physics, vol. 232 (2013) 272–287, 2012

## Slide 35: 5-points to 9-points stencil
Notes: להסביר את הבדל בין שני ה-stencil
להסביר מהם הנוסחאות למתה ומהו היתרון להציג אותם כך.

## Slide 36: Central & Sommerfeld Schemes
 | Central Scheme |  | 
Order |  |  | 
2nd |  |  | 
4th |  |  | 
6th |  |  | 
exact |  |  | 
 | Central Scheme |  | 
Order |  |  | 
2nd |  |  | 
4th |  |  | 
6th |  |  | 
exact |  |  | 
Order | Sommerfeld scheme
2nd | 
6th | 
exact | ,
Order | Sommerfeld scheme
2nd | 
6th | 
exact | 
Notes: לשים דגש על אירגון הנתונים מטבלה
הרעיון הוא שאפשר להציג כל ה-scheme באותה צורה הזה של הנוסחה הקודמת

## Slide 37: Redesign of the code in OOP
A strong need for a more flexible type of program that would take into account:
  Various Central schemes (two types of stencils)
  Various Sommerfeld schemes
  A need to easily use a variety of Central Scheme / Boundary Condition combinations
  A more testable (and tested!) framework
  Easy to use and to read from a user (and programmer) point of view
  Clear computation of error
  Easy and quick graphical representation
  Export of resulting data
Notes: - לעבור על כל הדרישות אחת אחרי השני ולהסביר אותם

## Slide 38: Central Scheme Module
Notes: לא להתמקד על הפרטים אבל להסתכל על הירושה וה-strategy

## Slide 39: Sommerfeld Scheme Module
Notes: גם פה יש pattern strategy

## Slide 40: Simulation Module
Notes: מצד המשתמש ב-framework להסביר איך היוצר מופע של כל מחלקה
ה-scheme של הנקודה המרכזית
ה-scheme של sommerfeld
תפקיד ה-matrix builder
תפקיד dirichlet builder
תפקיד ה-solver

## Slide 41: Reporting Module

## Slide 42: Poisson revisited
% definition of the area we
% simulate in it
param.h = 0.125;%3 pt
param.a = 0.125;
param.b = 0.375;
param.c = 0.125;
param.d = 0.375;
param.m = ...
(param.d - param.c)/param.h + 1;
param.n = ...
(param.b - param.a)/param.h + 1;
% dirichlet function
param.dirichlet = …
@(x,y) poisson_dirichlet( x, y);
scheme = Poisson2D();
% define the solver
solver = @(A, b) A\b;
% solve the problem
ps = …
ProblemSolver(param, scheme, solver);
[ A, b, sol ] = ps.solve();
>> full(sol)
ans =
18.7500 37.5000 56.2500
12.5000 25.0000 37.5000
6.2500 12.5000 18.7500

## Slide 43: Example: 6th order scheme

## Slide 44: Error computation: 6th order
'size' [ 12 22 32 47 52 57 62]
'h' [0.0909 0.0476 0.0323 0.0217 0.0196 0.0179 0.0164]
'error'[0.0012 4.4257e-05 8.2439e-06 1.5629e-06 1.0126e-06 6.8324e-07 4.7612e-07]
p = polyfit(log('h'), log('error'), 1); [4.5045 3.8826]

## Slide 45: Progress Report Gantt
Notes: קודם כל יש העדר של עבודה ב-finite element
גם העדר של עבודה ב-fast marching method, transport equation and Eikonal equation
לא הצלחתי לגמרי לשחזר תוצאות מהספרות אבל התוצאות הראשונון על הדיוק מראות שיש דיוק המבוקש ב-scheme
למדתי הפרשיים סופיים ויש לי דוגמות שמראות שהבנתי את השיטה בצורה כללית ומיוחד על הבעייה האליפטי
פיתרון של משוות Helmholtz עוד לא לגמרי מוכן יש בעיות קטנות עם תנאי גבול, אנחנו רוצים להכניס פונקציה במקום ה-k הקבוע
כתוצאה מזה יש עוד כמה מחלקות בכלי ליצור לעשות הדמייות או לשלב הדמייות ביחד כדי להגיע לתוצאה יותר מורכב למשל כמו הקבוע של השגיאה

## Slide 46: Next Steps
Correct the actual framework to include correctly mixed and full Sommerfeld corners.
Analyse errors more deeply and compare them between various combinations of schemes (add more report classes…)
Compute results with variable k (k may be a function of the position and parametrically depend on the angular frequency).
Analyse the ability of the scheme to handle position dependent refraction index.
Solve a problem with a digital anatomy-phantom defined by the position dependent refraction index.
Optional, if time permits, compare the high-frequency ray approximation to the full solution of the Helmholtz equation.
Wishes:
  try to solve a basic Helmholtz equation with Finite Element Method
  Try to solve 3D case

## Slide 47: END

## Slide 48: 2D Results (cont.)
Closed form function:
Fix but

## Slide 49: Search for theta
Least-square algorithm
  Determine the coefficient of the linear system by calculating is it and ? N.R).
  Solve the system by GMRES (or another solver)
  Take partial data from (we take the two lines besides the Dirichlet boundaries in this study) and form the least square function: where are the data from and are the exact solution of plane wave with parameter .
  Estimate using a non-linear least square (algorithm N.R) such as the Levenberg-Marquardt algorithm. Using different approximation in Step 4, we determine and .
  Update the coefficient of the system by re-computing
  Repeat 2-5 until converge.
The implementation has been done with Dirichlet given the problems in the formulation and the impossibility to find a good explanation for the Sommerfeld boundary.
It match within to iteration (that is in contradiction with the article). Other angles are much more problematic.

## Slide 50: Result: Bessel
Three possible version (from the article):
'kh' 'k' 'sum [0,pi]''exact theta''matlab'
[0.8485][42.4264][ 0.8279][ 0.8253][0.8279]
[0.7071][35.3553][ 0.8789][ 0.8776][0.8789]
[0.5657][28.2843][ 0.9216][ 0.9211][0.9216]
[0.4243][21.2132][ 0.9555][ 0.9553][0.9555]
[0.2828][14.1421][ 0.9801][ 0.9801][0.9801]
[0.1414][ 7.0711][ 0.9950][ 0.9950][0.9950]
'J0(kh)' 'J0(kh)' 'J0(kh)'
'sum [0,pi]''exact theta''matlab'
[ 3.3118][ 3.3013][3.3118]
[ 3.5154][ 3.5103][3.5154]
[ 3.6863][ 3.6842][3.6863]
[ 3.8220][ 3.8213][3.8220]
[ 3.9204][ 3.9203][3.9204]
[ 3.9800][ 3.9800][3.9800]

## Slide 51: 2D Results (cont.)
Analytical function:
Different Bessel functions:
'kh' 'SFD' 'NFD-J0[0,pi]''NFD-J0[pi/8,3pi/8]''NFD - exact theta'
[42.4264] [25.0648][ 12.1595][ 4.4379][ 3.4574e-13]
[35.3553] [14.3569][ 7.0017][ 2.5483][ 4.1767e-13]
[28.2843] [ 7.2401][ 3.5638][ 1.2956][ 3.3647e-13]
[21.2132] [ 3.0220][ 1.4996][ 0.5450][ 3.8106e-13]
[14.1421] [ 0.8713][ 0.4450][ 0.1617][ 1.5676e-13]
[ 7.0711] [ 0.1053][ 0.0543][ 0.0197][ 1.4720e-12]
Full Dirichlet (all side, same problem)
'kh' 'SFD' 'NFD-J0[0,pi/2]''NFD-J0[pi/8,3pi/8]''NFD - exact theta'
[42.4264] [72.8404][ 19.0699][ 9.8070][ 1.0542e-12]
[35.3553] [22.1503][ 11.3565][ 3.1691][ 3.4689e-13]
[28.2843] [39.6772][ 9.8812][ 3.1514][ 6.9322e-13]
[21.2132] [40.1207][ 7.1648][ 3.0067][ 1.5089e-12]
[14.1421] [ 1.0660][ 0.5276][ 0.1920][ 1.1014e-13]
[ 7.0711] [ 0.2368][ 0.1198][ 0.0434][ 3.2334e-12]